СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОАРМЕЙСК

# КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

| от | 20.10.2021 | № | 66 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.7.2021г. №П/0326, Уставом муниципального образования г. Красноармейск, заключением о результатах публичных слушаний от 30.08.2021г., Совет муниципального образования г. Красноармейск РЕШИЛ:

1. Внести  в Правила землепользования и застройки  муниципального образования г. Красноармейск, утвержденные Решением Совета муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района  Саратовской области от 23.12.2011 № 14/98 «Об утверждении Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области» (с изменениями 28.05.2014 г № 9/35; 20.06.2016 г № 07/33;  29.01.2016 г № 09; 30.11.2016 г № 12/64;  21.12.2016 г № 13/73; 22.11.2017г. № 12/70;  20.12.2018г. № 85, 20.12.2018г. № 86; 17.04.2019г. № 19/29;    17.06.2020г. № 32; 09.09.2020г. № 55; 25.11.2020г. № 85; 27.01.2021г. № 02) следующие изменения:

- части 1, 2, 3, 4 статьи 27 градостроительных регламентов изложить в новой редакции, согласно приложению №1.

-  часть 1, 2 статьи 28 градостроительных регламентов изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

- часть 2, 3 статьи 29 градостроительных регламентов изложить в новой редакции, согласно приложению №3.

2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

город Красноармейск                                                                           А.В. Кузьменко

Секретарь Совета                                                                                        А.В. Куклев

### Приложение №1 к решению

Совета муниципального образования город Красноармейск

Красноармейского муниципального района Саратовской области

от 20.10.2021г. № 66

### Статья 27. Градостроительные регламенты на территории жилой зоны

Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке секционными жилыми домами средней этажности (5 этажей), многоквартирными, секционными жилыми домами малой этажности (2-3 этажа) и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилых зонах допускается в качестве вспомогательной функции размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов социального, торгового и культурно-бытового обслуживания населения, в основном, данного жилого образования, культовых зданий, автостоянок, промышленных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется организация санитарно-защитных зон.

В пределах жилых зон предусматриваются территории общего пользования (центров обслуживания населения и другие).

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1, Ж1/1

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Жилая застройка (2.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м; площадь земельного участка (огородничество) – от 100 до 400 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. 2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не мене 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. 3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - хозяйственных и прочих сооружений– 1 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; 4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных сооруженийна соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м. 5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей. Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа. 7. Максимальная высота жилого дома – 12 м. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (2.2) |  |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |  |
| Ведение огородничества (13.1) |  |
| Обслуживание жилой застройки (2.7) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования: - площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60 %. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 3. Предельное количество этажей - 1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4.) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования: - площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3.Предельное количество этажей - до 4 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Связь (6.8) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Религиозное использование (3.7) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования: - площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Религиозное управление и образование (3.7.2) |  |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать до 50 кв.м. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Социальное обслуживание (3.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Культурное развитие (3.6) |  |
| Парки культуры и отдыха (3.6.2) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Санитарно-защитная зона;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2, Ж2/1

Территориальная зона Ж2, Ж2/1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами, предназначена для проживания отдельных семей в отдельно стоящих домах усадебного типа и блокированных домах с правом ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (содержание домашнего скота и птицы), и индивидуальной трудовой деятельности с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки, жилая застройка) – от 300 до 20000 кв. м; ширина земельного участка – от 5 до 400 м; длина земельного участка – от 10 до 2000 м. площадь земельного участка (ИЖС; жилая застройка)– от 300 до 1500 кв. м; ширина земельного участка – от 5 м до 300 м; длина земельного участка – от 5 м до 300 м. в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. 2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не мене 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. 3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - хозяйственных и прочих сооружений– 1 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; 4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных сооруженийна соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м. 5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей. Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа. 7. Максимальная высота жилого дома – 12 м. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. Максимальная высота ограждения со стороны улиц согласовывается с главным архитектором Красноармейского района Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |  |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |  |
| Жилая застройка (2.0) |  |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать до 50 кв.м. |
| Обслуживание жилой застройки (2.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования: - площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3.Предельное количество этажей - до 4 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Магазины (4.4.) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Связь (6.8) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м; - ширина земельного участка – от 15 до 100 м; - длина земельного участка – от 15 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей –1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Социальное обслуживание (3.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Культурное развитие (3.6) |  |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Санитарно-защитная зона;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж3

Жилая зона Ж3 – зона застройки среднеэтажнымижилыми домами. Застройка до 7 этажей включительно, предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Жилая зона Ж3 включает в себя как сложившуюся жилую застройку, так и планируемую, осуществляемую при условии сноса существующих жилых домов в соответствии с нормами действующего законодательства на основании проектов планировки территории, утвержденных в установленном порядке.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. 2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не мене 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. 3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - хозяйственных и прочих сооружений– 1 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; 4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных сооружений на соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м. 5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей. Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа. 7. Максимальная высота жилого дома – 12 м. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |  |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |  |
| Жилая застройка (2.0) |  |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка – от 500 до 20000 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: - минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного сооружения– не менее 3 метров; 3. Предельное количество этажей – 7 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. иные показатели: Минимально допустимое расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до: -детских площадок – 12 м; -площадок для отдыха взрослых – 10 м; -спортивных площадок в зависимости от шумовых характеристик – 10-40 м; -хозяйственных площадок – 20 м; -площадок для выгула собак – 40 м. 6. Расстояние от площадок для сбора мусора до жилых домов не менее 20 м, но не более 100 м, до детских учреждений, спортивных площадок и площадок отдыха – не менее 25 м. 7.Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта (парковки) на территории земельного участка – 1 машино-место на 2 квартиры. При размещении жилых зданий смешанного использования с размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения: Размещать вдоль красных линий улиц и магистралей. Предусматривать отдельные входы в помещения делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения со стороны улицы при наличии места для парковки автотранспорта по действующим нормам. В первом, втором и цокольном этажах жилых зданий допускается при условии выполнения требований санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил размещение объектов общественного назначения, в том числе: - магазинов розничной торговли; - общественного питания, бытового обслуживания; - отделений связи площадью не более 700 кв.м; - банков; - женских консультаций; - раздаточных кухонь, молочных кухонь; -юридических консультаций и нотариальных контор, загсов; - филиалов библиотек, выставочных залов; - контор жилищно-эксплуатационных организаций; - для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью до 150 кв. м, культурно-массовой работы с населением; - для кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (кроме цокольных этажей). |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать до 50 кв.м. |
| Магазины (4.4) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Социальное обслуживание (3.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 3. Предельное количество этажей - 1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; - ширина земельного участка – от 20 до 100 м; - длина земельного участка – от 20 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования: - площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3.Предельное количество этажей - до 4 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков: - площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.; Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

- не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Культурное развитие (3.6) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Санитарно-защитная зона;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

### 4. Зона жилой застройки специального вида

### (зона преобразования зон застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами в зону размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения) – вследствие нахождения жилой застройки в санитарно-защитной зоне предприятия.

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж5

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Жилая застройка (2.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка (ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. 2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не мене 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. 3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - хозяйственных и прочих сооружений– 1 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; 4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных сооружений на соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м. 5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей. Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа. 7. Максимальная высота жилого дома – 12 м. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка. |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (2.2) |  |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |  |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать до 50 кв.м. |
| Общественное управление (3.8) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) |  |
| Деловое управление (4.1) |  |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков: - площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.; Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Развлечения(4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков под развлечения: - площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м; - ширина земельного участка – от 15 до 100 м; - длина земельного участка – от 15 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей –1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м; ширина земельного участка – от 15 до 100 м; длина земельного участка – от 15 до 100 м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3.Предельное количество этажей – 3 этажа. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) |  |
| Спорт (5.1) | Не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Земельные участки общего пользования (12.0) |  |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м; - ширина земельного участка – от 15 до 100 м; - длина земельного участка – от 15 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей –1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Ветеринарное обслуживание (3.10) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 40 до 300 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Санитарно-защитная зона;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил»

### Приложение №2 к решению

Совета муниципального образования город Красноармейск

Красноармейского муниципального района Саратовской области

от 20.10.2021г. № 66

### Статья 28. Градостроительные регламенты на территориях общественно-деловой зоны

Общественно – деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно – исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Кодовое обозначение зоны (индекс) – О1.

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Бытовое обслуживание (3.3) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 3. Предельное количество этажей - 1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Социальное обслуживание (3.2) | Не подлежат установлению. |
| Общественное управление (3.8) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) |  |
| Деловое управление (4.1) |  |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Оказание социальной помощи населению (3.2.2) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков: - площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.; Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м; - ширина земельного участка – от 15 до 100 м; - длина земельного участка – от 15 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей –1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать до 50 кв.м. |
| Спорт (5.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 1000 до 10000 кв. м; - ширина земельного участка – от 20 до 100 м; - длина земельного участка – от 20 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Не подлежат установлению. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Культурное развитие (3.6) | Параметры застройки не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Связь (6.8) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Жилая застройка (2.0) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка (блокированная, многоквартирная застройки) – от 300 до 20000 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. площадь земельного участка (ИЖС, жилой застройки)– от 300 до 1500 кв. м; в условиях сложившейся застройки (существующие объекты недвижимости) - по сложившемуся землепользованию с учетом технических регламентов, при их отсутствии - с учетом применяемых строительных, санитарных и иных норм и правил. 2. Минимальный отступ линии застройки от красной линии при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не мене 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. 3. Минимальные отступы от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - хозяйственных и прочих сооружений– 1 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; 4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных сооружений на соседнем участке – 6 м; - по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м. 5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 6. Предельное количество этажей – не более 3 этажей. Предельное количество этажей – для хозяйственных построек не более 1 этажа. 7. Максимальная высота жилого дома – 12 м. 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 9. Иные показатели - высота ограждения земельных участков не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть продуваемые, сетчатые или решётчатые с целью минимального затемнения. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка. |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |  |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Служебные гаражи (4.9) | Не подлежат установлению (для коммунального обслуживания). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м. Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; 4-х этажных – 12 кв. м; 5-и этажных – 10 кв. м. Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного использования):

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Ветеринарное обслуживание (3.10) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 40 до 300 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Религиозное использование (3.7) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования: - площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) | Не подлежат установлению |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Санитарно-защитная зона;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.

- Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Кодовое обозначение зоны (индекс) О-2

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Бытовое обслуживание (3.3) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 3. Предельное количество этажей - 1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Социальное обслуживание (3.2) | Не подлежат установлению. |
| Общественное управление (3.8) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Предпринимательство (4.0) |  |
| Деловое управление (4.1) |  |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) |  |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. |
| Общественное питание (4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Рынки (4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для рынков: - площадь земельного участка- от 400 до 2000 кв. м.; Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машиноместо – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков –1,0 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Развлечения (4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м; - ширина земельного участка – от 15 до 100 м; - длина земельного участка – от 15 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей –1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Образование и просвещение (3.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования: - площадь земельного участка от 2000 до 30 000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3.Предельное количество этажей - до 4 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1,5 м с декоративными элементами. |
| Дома социального обслуживания (3.2.1.) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Оказание социальной помощи населению (3.2.2) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. |
| Здравоохранение (3.4) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Медицинские организации особого назначения (3.4.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Ветеринарное обслуживание (3.10) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 40 до 300 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Религиозное использование (3.7) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков религиозного использования: - площадь земельного участка- от 400 до 1000 кв. м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Религиозное управление и образование (3.7.2) |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м. Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; 4-х этажных – 12 кв. м; 5-и этажных – 10 кв. м. Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать до 50 кв.м. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Парки культуры и отдыха (3.6.2) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) | Не подлежат установлению |
| Энергетика (6.7) | Не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Санитарно-защитная зона;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил

### Приложение №3 к решению

Совета муниципального образования город Красноармейск

Красноармейского муниципального района Саратовской области

от 20.10.2021г. № 66

Статья 29. Градостроительный регламент на территориях инженерно-транспортной инфраструктуры:

2. Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры

Код обозначения зоны (индекс) – Т-1.

Территориальная зона Т1 включает в себя земли, предназначенные для размещения автомобильных дорог в границах полосы отвода и зданий, сооружений, технологически связанных с эксплуатацией автомобильных дорог и обеспечением движения автомобильного транспорта (дорожное полотно, искусственные и защитные дорожные сооружения, производственные объекты и элементы обустройства автомобильных дорог).

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Автомобильный транспорт (7.2) | Не подлежат установлению. |
| Коммунальное обслуживание(3.1) | Не подлежат установлению. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Энергетика (6.7) |  |
|  | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Связь (6.8) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать до 50 кв.м. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | Не подлежат установлению. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Общественное питание(4.6) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Деловое управление (4.1) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 200 до 2000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Склады(6.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м. Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; 4-х этажных – 12 кв. м; 5-и этажных – 10 кв. м. Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Бытовое обслуживание (3.3) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка от 100 до 400 кв.м. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 3. Предельное количество этажей - 1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м. Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; 4-х этажных – 12 кв. м; 5-и этажных – 10 кв. м. Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Складские площадки (6.9.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Транспорт (7.0) | Параметры застройки не подлежат установлению. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Не подлежат установлению.

- Зона размещения гаражей

Код обозначения зоны (индекс) – Т-3.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Служебные гаражи (4.9) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м. Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; 4-х этажных – 12 кв. м; 5-и этажных – 10 кв. м. Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |
| Коммунальное обслуживание(3.1) | Не подлежат установлению. |
| Энергетика (6.7) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки общего пользования (12.0) | Не подлежат установлению. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать 30 кв.м. на одно машино-место. |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размер земельных участков для гаражей следует принимать до 50 кв.м. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | Не подлежат установлению. |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 30 до 1000 кв. м. Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок)на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; 4-х этажных – 12 кв. м; 5-и этажных – 10 кв. м. Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Не установлены.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Складские площадки (6.9.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка - от 100. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
| Транспорт (7.0) | Параметры застройки не подлежат установлению. |
| Магазины (4.4) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальная площадь земельного участка от 200 до 6000 кв.м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |
| Гостиничное обслуживание (4.7) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков гостиничного обслуживания: - площадь земельного участка - от 400 до 6000 кв. м.; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 3.Предельное количество этажей - до 3 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - максимальная высота оград – 1 м в легких конструкциях с декоративными элементами. 6. При строительстве, капитальном ремонте и реконструкции фасада здания следует разрабатывать архитектурно-композиционное решение и согласовывать его с главой Красноармейского муниципального района Саратовской области, в целях поддержания единого стиля города. |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Не подлежат установлению.