АДМИНИСТРАЦИЯ

# НИЖНЕБАННОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 29.11.2013 | № | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Н-Банновка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области на 2013-2023 г.г.

|  | В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области на 2013-2023г.г. (приложение № 1) Данное постановление обнародовать. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу МО. |
| --- | --- |

Глава Нижнебанновского муниципального образования: В.Н. Панфилов

Приложение № 1

Утверждена

Постановлением Главы

Нижнебанновского

муниципального образования

от 29.11.2013 г. № 30

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НИЖНЕБАННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Нижняя Банновка

2013 г.

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Нижнебанновского муниципального образования – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района являются:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

Правила землепользования и застройки территории Нижнебанновского муниципального образования;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноармейского муниципального района на 2013-2015 гг.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Нижнебанновского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении по муниципальному образованию

Краткая характеристика Нижнебанновского муниципального образования

Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Нижнебанновское муниципальное образование образованно в 2005 году

Общая площадь – 14023 га

Численность населения (на 01.01.2013 г.) – 540 человек.

Общая площадь жилищного фонда (2013 г.) – 11,9 тыс. кв.м.

Основными природными ресурсами  поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевого  назначения, строительная глина, песок и др. на территории Нижнебанновского муниципального образования расположены   3 родника.

СНТ выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственного – питьевого водоснабжения населенных пунктов;

- обслуживание водопроводных сетей.

2.Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Нижнебанновского муниципального образования базируются на основе существующей, сложившийся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды, полив, пожаротушение.

3.Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Нижнебанновского муниципального образования

Красноармейского муниципального района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств муниципального образования являются подземные воды.

Водоснабжение Нижнебанновского муниципального образования осуществляется из                      3 родников:

Родник № 1 – с. Нижняя Банновка, в 1500 м. западнее села

Родник № 2 – с. Нижняя Банновка, в 1500 м. западнее села

Родник № 3 – с. Белогорское, в 1500 м. в западной части с. Белогорское

Родники расположены в с. Нижняя Банновка, с. Белогорское.

Таблица № 1

| № п/п | Место расположения | Дата постройки | Объем, м.куб.(в сутки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Нижняя Банновка, в 1500 м. западнее села | 1970 | 125,0 |
| 2 | с. Нижняя Банновка, в 1500 м. западнее села | 1970 | 125,0 |
| 3 | с. Белогорское, в 1500 м. в западной части с. Белогорское | 1973 | 50,0 |

Водопроводные сети жилого фонда представляет собой тупиковые системы водопроводных труб диаметром 76-160мм.. материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 9200 м.

Таблица № 2

| № п/п | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Нижняя Банновка, | 1970 | 7000 |
| 2 | с. Белогорское | 1973 | 2200 |

Из подземных скважин в 2012 году поднято 32940,0 куб.м. воды. Родники оборудованы электропогружными насосами марки ЭЦВ, центробежным насосом, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами. Резервными источники электропитания (ДЭС) возле действующих родников  отсутствуют.

Вода из родников электропогружными и центробежными насосами по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Объем потребления воды населением 31440,0 куб.м. за год, при норме 3,0 куб.м. (в месяц) на человека, утечка и неучтенный расход воды 1500,0 куб.м..

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные водоразборные колонки.

Водозаборных колонок в с. Нижняя Банновка – 4, с. Белогорское – 4. Всего 8 ед., в том числе тупиковых нет.

Вопросами по обеспечению населению хозяйственной и питьевой водой занимается СНТ.

Для добычи воды используются родники и насосы не имеющие очистных сооружений и обеззараживающих установок. Подземная питьевая вода соответствует всем требованиям СанПин.

Ремонт водопроводных сооружений проводится низкими темпами. Одной из важнейших проблем водообеспечения населения является высокая изношенность водопроводных сетей. Наибольший износ сетей приходиться на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек воды, вызваны высокой степенью износа сетей и оборудования.

В соответствии с документами территориального планирования необходимо проведение работ по реконструкции систем водоснабжения Нижнебанновского муниципального образования.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться существующие родники.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень качества питьевой воды. Требуется ремонт и реконструкция.

4.Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем

водоснабжения по  муниципальному образованию:

- Дальнейшая эксплуатация систем водоснабжения, без проведениянеобходимых работ по реконструкции, может привести к несоответствию объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды  в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Высокая изношенность разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4.1.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПИН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг родников. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

4.2.Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Нижнебанновского муниципального образования на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существующих, требующих реконструкции водозаборных родников. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и развития жилищного фонда.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории муниципального образования сохраняется централизованная система водоснабжения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под строительство новых водозаборов подземных вод согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производиться с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

На период поливочного сезона предусмотреть дополнительные источники водоснабжения. В этих целях необходимо провести реконструкцию и строительство артезианских скважин.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Нижнебанновского муниципального образования планируется:

- реконструировать существующие родники с центральным водопроводом (с заменой оборудования);

- получить гидрогеологическое заключение по площадке, отведенной для размещения нового водозабора подземных вод. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПин  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- создать дополнительные источники водоснабжения для полива территорий и зеленых насаждений;

На этот период для обеспечения жителей муниципального образования водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Провести реконструкцию действующих родников и построить новые.

- Организовать I и IIпояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых скважин в соответствии с требованиями СанПин  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Нижнебанновском муниципальном образовании в срок до 2023 года

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018- 2019 | 2020-2023 |
| 1 | Замена водозаборных колонок |  | + | + | + |  |
| 2 | Установка приборов учета |  | + | + |  |  |
| 3 | Замена водопроводных сетей |  | + | + | + | + |

5.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны быть предусмотрены на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПин  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зоны санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг родника. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях;

- в зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6.Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Нижнебанновского муниципального образования

Износ водопроводных сетей составляет 85%. При таком состоянии водопроводных сетей, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете, реконструкция водопроводных сетей в настоящее время не предоставляется возможным.

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению

2.1.Проектные решения

Проектные решения водоотведения Нижнебанновского муниципального образования базируются на основе правил землепользования и застройки Нижнебанновского муниципального образования базируются. Существующая система водоотведения муниципального образования в основном выгребная канализация, основанная на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой.

Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы.

2.2.Проектные предложения

Исходя из изложенного в схеме водоснабжения и водоотведения, необходимо предусмотреть следующее:

- Предусмотреть строительство очистных сооружений.

- Предусмотреть автономное электроснабжения насосов на период чрезвычайных ситуаций.

- Установка на башни автоматики по регулированию уровня воды.