АДМИНИСТРАЦИЯ

# НИЖНЕБАННОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 29.11.2013 | № | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Н-Банновка

Об утверждении схемы теплоснабжения Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области на 2013-2027 г.г.

|  | Во исполнении Федерального Закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании Устава Нижнебанновского муниципального образования, администрация Нижнебанновского МО ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить схему теплоснабжения Нижнебанновского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области на 2013-2027 г.г.;(приложение № 1) Данное постановление обнародовать. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу МО. |
| --- | --- |

Глава Нижнебанновского муниципального образования: В.Н. Панфилов

Приложение № 1

Утверждена

Постановлением Главы

Нижнебанновского

муниципального образования

от 29.11.2013 г. № 31

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НИЖНЕБАННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2027 Г.Г.

с. Нижняя Банновка

2013 г.

Раздел 1. «Показатели   перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории Нижнебанновского муниципального образования».

Подраздел 1. «Площадь многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, подключенных к централизованному отоплению, перспективная динамика их прироста (снижения).

| Наименование объектов | Отапливаемая площадь, м2, по годам |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 |
| Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соц. объекты: СОШ № 22 СДК д/сад | 980,0 864,0 340,0 | 980,0 864,0 340,0 | 980,0 864,0 340,0 | 980,0 864,0 340,0 | 980,0 864,0 340,0 | 980,0 864,0 340,0 | 980,0 864,0 340,0 | 980,0 864,0 340,0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 2 «Объемы потребления тепловой энергии, приросты потребления тепловой энергии»

| Наименование объектов | Объем потребления тепловой энергии Гкал, по годам |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 |
| Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соц. объекты: Котельная Гкал/час СДК м3 д/сад м3 | 351,09 13300 12700 | 351,09 13000 12700 | 351,09 13000 12700 | 351,09 13000 12700 | 351,09 13000 12700 | 351,09 13000 12700 | 351,09 13000 12700 | 351,09 13000 12700 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Тепловая энергия от центрального источника теплоснабжения (котельная с. Н-Банновка отапливает СОШ № 22 с. Н-Банновка, топочная детского сада с. Н-Банновка, топочная СДК с. Н-Банновка) в Нижнебанновском МО производственными объектами не используется и в перспективе подключения новых объектов не ожидается.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Подраздел 1 «Описание существующих и перспективных зон действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии».

Подраздел 2 «Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии».

Котельная с. Н-Банновка

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты ТМ на собственные нужды, гкал | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловая мощность источников, Гкал/час | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Потери при передаче по сетям | 196,407 | 196,407 | 196,407 | 196,407 | 196,407 | 196,407 | 196,407 | 196,407 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь. м3 | 224,89 | 224,89 | 224,89 | 224,89 | 224,89 | 224,89 | 224,89 | 224,89 |
| Резервная мощность источников, Гкал/час | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 | 0,1368 |
| Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 |

Раздел 3 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Подраздел 1 «Предложения по строительству».

Подраздел 2 «Предложения по реконструкции и техническому перевооружению с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения».

Котельная с. Н-Банновка

Котельная введена в эксплуатацию в 1982 году, в ней установлены котлы «Универсал-5», которые физически и морально устарели, в дальнейшем планируется реконструкция котельной с установкой более современного котельного оборудования. В настоящее время котельная оснащается установкой «Термит» для докотловой обработки воды, что приведет к увеличению КПД котельной, уменьшению расхода газа.

Мероприятиями по энергосбережению предусмотрена установка модульной котельной для теплоснабжения СОШ с. Н-Банновка. Тепловые сети также подлежат реконструкции. В связи с устройством топочной в непосредственной близости от отапливаемого объекта, протяженность сетей составит 100 м.

СДК с. Н-Банновка

Топочная введена в эксплуатацию в 2007 году, в ней установлены котлы «Rinnai», которые физически и морально не устарели.

Детский сад с. Н-Банновка

Топочная введена в эксплуатацию в 2010 году, в ней установлены котлы «КСГ-40», которые физически и морально не устарели.

Подраздел 3 «Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также вырабатывающих нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно».

Подраздел 4 «Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей».

Котельная с. Н-Банновка

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность котельной, Гкал/час | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| Номинальная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая нагрузка, Гкал/час | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 | 0,135152 |
| Оптимальная мощность, Гкал/час | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,172 |
| Вывод излишних мощностей, Гкал/час | - | - | - | - | - | 0,372 |

Раздел 4 «Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения».

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветхие теплосети, Гкал/час | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - |
| В том числе подземные, м | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - |
| Теплоизоляционные работы на надземных сетях, м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена теплосетей,м | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. «Перспективные топливные балансы»

Котельная с. Н-Банновка

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность котельной, Гкал/час | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,172 |
| Годовой расход газа, м3 | 180563 | 179156 | 102000 | 52000 | 43560 | 40000 |
| Годовой расход эл. Энергии, КВт. час | 26275 | 26640 | 25016 | 25016 | 24250 | 24000 |
| Годовой расход воды, м3 | 384 | 355 | 350 | 55 | 30 | 27 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 157,328 | 157,328 | 157,328 | 157,328 | 157,328 | 157,328 |

СДК с. Н-Банновка

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность топочной, кВТ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Годовой расход газа, м3 | 13061 | 10647 | 8498 | 10647 | 12600 | 11400 |
| Годовой расход эл. Энергии, КВт. час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход воды, м3 | - | - | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  |  |  |  |  |

Детский сад с. Н-Банновка

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность топочной, кВТ | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Годовой расход газа, м3 | 12810 | 11935 | 11900 | 11935 | 12000 | 12000 |
| Годовой расход эл. Энергии, КВт. час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход воды, м3 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  |  |  |  |  |  |

Раздел 6 «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Подраздел 1 «Источники тепловой энергии».

Котельная с. Н-Банновка

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность котельной, Гкал/час | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,172 |
| Затраты на водоподготовку, тыс. руб. | 0 | 0 | 6,048 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на ремонт оборудования, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на замену оборудования, тыс. руб. | - | - | - | 700 | - | - |
| Затраты на ввод нового оборудования, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

Подраздел 2 «Тепловые сети».

Котельная с. Н-Банновка

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе подземные, м | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - |
| Теплоизоляционные работы на надземных сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена теплосетей,м | - | - | - | 86,8 | - | - | - | - |
| Затраты местного бюджета, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты федерального и областного бюджета, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего затрат, тыс. руб. | - | - | - | 86,8 | - | - | - | - |

Раздел 7. «Надежность теплоснабжения».

Обеспечением СОШ № 22 с. Нижняя Банновка занимается МУП «Газтрансмаш Красноармейского МР Саратовской области»

Система теплоснабжения включает котельную с котлами «Универсал-5» 2 шт. с транспортом тепла через тепловые сети в подземном исполнении диаметром 76 мм. Протяженностью 3200 м в 2-х трубном исчислении.

Средний износ оборудования котельной достигает 75%, тепловых сетей – 50%.

Основными проблемами с сфере теплоснабжения являются:

- физический и моральный износ оборудования котельной и тепловых сетей;

- повышенная ресурсоемкость производства теплоэнергии;

- потери тепловой энергии при транспортировке.

Обеспечением детского сада  с. Нижняя Банновка занимается ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». Система теплоснабжения включает котельную с котлом «КСГ-40» 1 шт. с транспортом тепла через тепловые сети в воздушном исполнении диаметром 100 мм. Протяженностью 10 м.

Обеспечением СДК  с. Нижняя Банновка занимается ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». Система теплоснабжения включает котельную с котлами «Rinnai» 2 шт. с транспортом тепла через тепловые сети в воздушном исполнении диаметром 75 мм. Протяженностью 5 м.

Раздел 8 «Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации»

Раздел 9. «Тарифы на тепловую энергию».

-динамика утвержденных тарифов за последние 3 года.

Котельная с. Н-Банновка

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб. | 988,85 | 1043,73 | 996,86 |
| Стоимость тепловой энергии |  |  |  |
| Стоимость услуг по передаче |  |  |  |
| В т.ч. плата за содержание тепловых сетей |  |  |  |
| Ставка по оплате технологического расхода тепловой энергии |  |  |  |