АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 22.05.2018 | № | 320 |
| --- | --- | --- | --- |

г.Красноармейск

Об утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района

|  | В соответствии с Федеральным законом от 27.07 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, распоряжением Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 03.05.2018 г. № 172-р, уставом Красноармейского муниципального района администрация Красноармейского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района, согласно приложению № 1. 2. Утвердить комиссию по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, в составе согласно приложению № 2. 3.Признать утратившим силу постановление администрации Красноармейского муниципального района от 17 мая 2017 года № 284 «Об утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей типовой энергии Красноармейского муниципального района. 4. Организационно-контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящие постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krasnoarmeysk.sarmo.ru). |
| --- | --- |

Глава Красноармейского муниципального района А.В. Петаев

Приложение № 1 к постановлению

администрации района

от   22.05.2018 № 320

П Р О Г Р А М М А

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района.

К теплоснабжающим организациям относятся, предприятия осуществляющие выработку и доставку тепловой энергии до потребителей.

К потребителям тепловой энергии относятся, учреждения социальной сферы, многоквартирные дома с централизованной системой теплоснабжения и прочие организации, пользующиеся тепловой энергией.

I Проверка теплоснабжающих организаций

При проведении проверки теплоснабжающих организаций комиссией проверяется наличие у предприятия следующих документов:

- перечень котельных находящихся в эксплуатации у предприятия;

утверждённый руководителем план мероприятий по подготовке котельных, тепловых сетей,  центральных  тепловых пунктов и других  объектов теплоснабжения (не позднее мая месяца);

- утверждённый график планово- предупредительного (капитального, текущего) ремонта оборудования источников теплоты, тепловых сетей;

- отчёт о выполнении утверждённого плана по подготовке котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов к работе в отопительный период;

- температурный график  в соответствии с учреждённой схемой теплоснабжения;

- реестр теплоисточников подтверждающий  соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности  тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

- справка о состоянии тепловых сетей, наличие ветхих, подлежащих замене;

- перечень котельных имеющих резервное  электропитание;

- приказ по ответственному за осуществление производственного контроля и требований промышленной безопасности опасных объектов;

- приказ о назначении  ответственного за исправное    состояние и безопасную  эксплуатацию тепловых  энергоустановок организации и его заместителя из числа управленческого персонала или специалистов, прошедших проверку знаний  «Правил технической эксплуатации тепловых  энергоустановок» в комиссии Ростехнадзора;

- должностная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

- удостоверения (протоколы) проверки знаний «Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок) руководящих работников;

- программа стажировки оператора котельной;

- программы стажировки слесаря-ремонтника;

- программа стажировки электромонтёра;

- программа стажировки электрогазосварщика;

- приказ о назначении постоянно действующей на предприятии комиссии по проверке знаний « Правил технической эксплуатации тепловых установок» эксплуатационного персонала;

- утверждённая программа дублирования на рабочем месте;

- распорядительные документы о допуске персонала к работе;

- утверждённые программы вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, журналы инструктажей;

- утверждённый перечень необходимых инструкций, схем и других документов в каждой котельной;

- график режимной наладки котлов;

- технические паспорта на  котлы;

- свидетельство о технической исправности  приборов учёта тепловой энергии, при отсутствии график  их установки по котельным;

- утверждённая инструкция по эксплуатации оборудования котельных, ЦТП, тепловых сетей;

утверждённые должностные инструкции персонала по каждому рабочему месту в котельных;

- утверждённое положение об аварийной службе предприятия;

- инструкции по ликвидации аварийных ситуаций;

- утверждённая программа  испытания тепловых сетей от каждой котельной;

отчёт по выполнению испытаний и пусконаладочных работ с указанием данных: когда (период), кем, при  каких параметрах проводились работы, акты гидравлических испытаний;

- заключения экспертизы промышленной безопасности: водогрейных котлов, домовых промышленных труб;

- график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- расчёт допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- акты готовности автоматики  по всем параметрам выданных специализированной организацией;

- договор на техническое обслуживание автоматики безопасности;

- документы, подтверждающие о проведении поверки других измерительных приборов;

договор на поставку предприятию природного газа;

- договор на поставку  предприятию электроэнергии;

- договоры с потребителями на подачу тепловой энергии;

- документы подтверждающие отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на  осуществление государственного контроля (надзора).

По мере  необходимости комиссия  выборочно проводит  осмотр объектов.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 1  настоящей  программы.

При наличии у комиссии замечаний  к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 2 к настоящей программе выдаётся администрацией Красноармейского муниципального района в течение 15 дней с даты подписания акта готовности объектов к отопительному периоду.

II Проверка потребителей тепловой энергии (учреждения социальной сферы)

При проведении проверки  потребителей тепловой энергии комиссией проверяется наличие у учреждения  ответственных за эксплуатацию теплопотребляющих установок следующих документов:

- план ремонтных работ на период подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов и их  выполнение;

- акт проведения промывки оборудования и системы теплоснабжения, по образцу согласно приложению № 3 настоящей программы;

- акт о гидравлическом испытании системы теплоснабжения здания Приложение № 4 (при наличии топочных, акт на гидравлическое испытание котлов и системы отопления), по образцу согласно приложению № 5) к настоящей программе;

- акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, окна), по образцу согласно приложению № 6 к настоящей программе;

При наличии топочной:

- акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов);

- акт готовности автоматики по всем параметрам, выданный специализированной организацией;

- акт о наличии и работоспособности приборов учёта тепловой энергии с приложением заключения о проведённой поверке специализированной организацией (акт в произвольной форме), при отсутствии приборов предоставляется справка об их отсутствии.

По мере необходимости комиссия выборочно проводит осмотр  объектов.

Результаты проверки  оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу  согласно приложению № 1 к настоящей программе.

При наличии у комиссии замечаний, к выполнению требований по готовности к акту,  прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 2 к настоящей программе выдаётся администрацией Красноармейского муниципального района в течении 15 дней  с даты подписания акта готовности объектов к отопительному периоду.

III Проверка потребителей тепловой энергии (многоквартирного дома)

При проведении проверки потребителей тепловой энергии (многоквартирных домов) комиссией проверяется наличие у управляющей организации, товарищества собственников недвижимости, председателя совета дома (при непосредственной форме управления) ответственных за эксплуатацию теплопотребляющих установок и следующих документов:

- план ремонтных работ на период подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов и их выполнение, по каждому многоквартирному дому;

- акт проведения промывки оборудования и общедомовой системы теплоснабжения при наличии централизованной системы теплоснабжения по образцу согласно приложению № 3 к настоящей программе;

- акт о гидравлическом испытании системы теплоснабжения здания (при наличии централизованного теплоснабжения) по образцу согласно приложению №4 к настоящей программе;

- акт состояния утепления дома (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, окна) по образцу  согласно приложению № 6 к настоящей программе;

- акт о наличии  и работоспособности приборов учёта тепловой энергии с приложением заключения о проведённой проверке специализированной организацией (акт в произвольной форме), при отсутствии прибора в доме предоставляется справка об его отсутствии;

По мере необходимости комиссия выборочно проводит осмотр объектов.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 1 к настоящей программе.

При наличии у комиссии замечаний, к выполнению требований по готовности к акту,  прилагается перечень замечаний  с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду по образцу согласно Приложению № 2 к настоящей программе выдаётся администрацией Красноармейского муниципального района в течение 15 дней с даты подписания акта готовности домов к отопительному периоду.

Срок выдачи паспортов установлен до 1 сентября 2018 года.

Приложение № 1

к программе по проведению

проверки готовности к отопительному

периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

Красноармейского муниципального района

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 20__- 20__ годов.

_____________________	«____»_____________20___г.

( место составления акта)                                                   (дата составления акта)

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Красноармейского муниципального района №______ от ____________2018 года, в соответствии с программой по определению готовности к отопительному периоду утверждённой постановлением   администрации  Красноармейского муниципального района

с «____»_______________20___г. по «____»_______________20____г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_____________________

_____________________________________________________________________

(полное название теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.________________________;

2________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки к отопительному периоду:____

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии:                   _____________________    	Зотов А.И

(подпись)

Заместитель председателя                   ___________________      Крамаров А.С.

(подпись)

Члены комиссии:                       _________________________     Хижняков А.А.

(подпись)

_______________________         Султанов А.А.

(подпись)

_______________________        Коннов В.Н.

(подпись)

Председатель Ростехнадзора   _______________________        _____________

(подпись)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: «____»______________20___г.

Приложение № 2

к программе по проведению

проверки готовности к отопительному

периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

Красноармейского муниципального района

Паспорт

готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов.

Выдан ________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя

______________________________________________________________________

потребителя тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________;

2________________________;

3.________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от________________№_______

Глава Красноармейского

муниципального района                                                                         А.В. Петаев

Приложение № 3

к программе по проведению

проверки готовности к отопительному

периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

Красноармейского муниципального района

Акт

промывки системы отопления

от__________20__г.

Учреждение (предприятие, дом)_________________________________________

Адрес_________________________________________________________________

Председатель комиссии: Зотов А.И. , первый заместитель главы администрации

Красноармейского муниципального района

Заместитель председателя комиссии: Крамаров А.С. начальник управления по                                       строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального  района.

Члены комиссии: Хижняков А.А., начальник управления администрация             Красноармейского муниципального района.

Султанов А.А., начальник отдела культуры

администрации Красноармейского муниципального района

Коннов В.Н., директор МУП «Газтрансмаш»

Составили настоящий акт на промывку системы отопления диаметром ______мм, протяжностью ______п.м.

По результатам сброса воды из системы теплоснабжения через концевые сбросники  установлено: промывка системы теплоснабжения проведена до полного осветвления.

В соответствии с ТБ и ПТБ тепловых сетей энергоустановок и тепловых сетей промытый трубопровод  считать готовым  к отопительному периоду 20__-20__ годов. Очередную промывку системы провести до 01.09.20__ г.

Председатель комиссии:                                    ____________ Зотов А.И.

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:	         ____________ Крамаров А.С.

(подпись)

Члены комиссии:             _________________  Хижняков А.А.

(подпись)

_________________ Султанов А.А.

(подпись)

_________________ Коннов В.Н.

(подпись)

Приложение № 4

к программе по проведению

проверки готовности к отопительному

периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

Красноармейского муниципального района

Акт

гидравлического испытания системы отопления

от________________20___ г.

Учреждение (дом)__________________________________________________

Адрес____________________________________________________________

Председатель комиссии:                      Зотов А.И., первый заместитель главы

администрации Красноармейского

муниципального района;

Заместитель председателя комиссии: Крамаров А.С., начальник управления по

строительству, ЖКХ и субсидиям админи-

страции Красноармейского муниципального                                                                 района;

Члены комиссии:   Хижняков А.А., начальник управления образования

администрации Красноармейского муниципального района;

Султанов А.А., начальник отдела культуры  администрации

Красноармейского     муниципального района;

Коннов В.Н., директор МУП «Газтрансмаш».

Составили настоящий акт на гидравлическое испытание системы отопления диаметром___________мм, протяжённостью__________п.м, работающих  на рабочем давлении 1,8 кгс/см2, от котельной________________________________________

______________________________________________________________________

пробным давлением 2,25 кгс/см2  продолжительностью 10 мин.

При этом обнаружено: при опресовке тепловых сетей в течении 10  мин, падение давления не превысело 0,1 кгс/ см2

По истечении 10 мин давление было снижено до _______ кгс/ см2 .

Осмотром трубопровода, состояния его элементов и арматуры на всём его протяжении выявлено следующее:______________________________________

В соответствии с ТБ ПТ тепловых энергоустановок тепловых сетей испытываемый трубопровод считать _______________________________________________

Очередное гидравлическое испытание до 01.09.20__ г.

Председатель комиссии:                                      ____________ Зотов А.И.

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:	         ____________ Крамаров А.С.

(подпись)

Члены комиссии:             _________________  Хижняков А.А.

(подпись)

_________________ Султанов А.А.

(подпись)

_________________ Коннов В.Н.

(подпись)

Приложение № 5

к программе по проведению

проверки готовности к отопительному

периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

Красноармейского муниципального района

Акт

гидравлического испытания отопительного котла и системы отопления

от________________20__ г.

Учреждение ______________________________________________________

Адрес__________ __________________________________________________

Комиссия, утверждённая Постановлением администрации Красноармейского муниципального района от «____»_________________20___г.

Составила настоящий акт на  гидравлическое испытание системы отопления диаметром ___ мм,  протяжённостью ______ п.м. и газового отопительного котла работающего на рабочем давлении 1,8 кгс/см2 _______________ , пробным

(марка)

давлением 2,25 1,8 кгс/см2,, продолжительностью 10 мин, падение  давления не превысило 0,1 кгс/см2,.

Осмотром трубопровода  на всём его протяжении  и отопительного котла, состояния его элементов и арматуры выявлено следующее – утечек не обнаружено.

В соответствии с ТБ и ПТБ тепловых энергоустановок и тепловых сетей испытаемый котёл и система отопления считать –пригодными к эксплуатации.

Очередное гидравлическое  испытание до 01.09.20___ г.

Председатель комиссии:                                      ____________ Зотов А.И.

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:	         ____________ Крамаров А.С.

(подпись)

Члены комиссии:             _________________  Хижняков А.А.

(подпись)

_________________ Султанов А.А.

(подпись)

_________________ Коннов В.Н.

(подпись)

Приложение № 6

к программе по проведению

проверки готовности к отопительному

периоду   2018-2019  годов

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

Красноармейского муниципального района

Акт

состояния утепления дома (здания)

от________________20___ г.

Учреждение (предприятие, дом)_______________________________________

Адрес__________ __________________________________________________

Председатель комиссии:                      Зотов А.И., первый заместитель главы

администрации Красноармейского

муниципального района;

Заместитель председателя комиссии: Крамаров А.С., начальник управления по

строительству, ЖКХ и субсидиям админи-

страции Красноармейского        муниципального района;

Члены комиссии:                                 Хижняков А.А.,    начальник управления

образования Красноармейского                 муниципального района;

Султанов А.А., начальник отдела культуры

администрации Красноармейского

муниципального района;

Коннов В.Н., директор МУП «Газтрансмаш».

Составили настоящий акт на  предмет утепления здания многоквартирного дома по адресу:__________________________________________________________________

(СОШ, ДОУ, дом)

По результатам визуального осмотра установлено: утепление чердаков, лестничных клеток, подвалов, входных дверей, оконных проёмов выполнено.

А соответствии с требованиями по подготовке зданий ( домов), объектов  готов к отопительному периоду 20___-20___ годов.

Председатель комиссии:                                      ____________ Зотов А.И.

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:	         ____________ Крамаров А.С.

(подпись)

Члены комиссии:             _________________  Хижняков А.А.

(подпись)

_________________ Султанов А.А.

(подпись)

_________________ Коннов В.Н.

(подпись)

Приложение № 2 к постановлению

администрации района

от   ________ г. № _____

Комиссия

по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период.

| Зотов Александр Иванович Крамаров Алексей Сергеевич Члены комиссии: Хижняков Алексей Александрович Султанов Александр Александрович Коннов Владимир Николаевич | - председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального района - заместитель председателя комиссии, начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района - начальник управления образования Красноармейского муниципального района - начальник отдела культуры администрации Красноармейского муниципального района - директор МУП «Газтрансмаш» - представитель Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Саратовской области (по согласованию) |
| --- | --- |