АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 17 апреля 2019 г. | № | 280 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Красноармейск |

О подготовке проекта внесения изменений в

Правила землепользования и застройки

муниципального образования город

Красноармейск Красноармейского

муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 20 статьи 14Федерального закона от 06.10.2003г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключением от 03.04.2019г. № 3 заседания Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территории поселений, входящих в состав Красноармейского муниципального района администрация Красноармейского муниципального района постановляет:

1. Утвердить состав и порядок деятельности согласно приложению 1.

2. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Красноармейского муниципального района, подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск, с учетом поступившего предложения в части:

- пункт 4 статьи 27 Правил изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области согласно приложения № 3.

4. Организационно-контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области опубликовать настоящее постановление, путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы территориального планирования и градостроительного зонирования».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

главы администрации

Красноармейского

муниципального района                                                        А.И. Зотов

Приложение № 2

к постановлению администрации Красноармейского муниципального района

от 17.04.2019 года № 280

### «4. Зона жилой застройки специального вида

(зона преобразования зон застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами в зону размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения) – вследствие нахождения жилой застройки в санитарно-защитной зоне предприятия.

Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж5

Основные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Общественное управление (3.8) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м; ширина земельного участка – от 15 до 100 м; длина земельного участка – от 15 до 100 м. Минимальные площади земельных участков для: а) отделения связи от 0.07 до0.12 га; б) отделения банка от 0.2 до 0.5 га; г) организаций управления на 1 сотрудника: - при этажности здания в 3-5 этажей от 44 до18.5 кв. м; д) органов власти на 1 сотрудника: - при этажности здания в 3-5 этажей от 54-30 кв.м; е) проектных организаций на 1 сотрудника: - при этажности здания в 2-5 этажей от 15 до 30 кв. м; ж) районных судов от 0,15 до 0,5 в зависимости от количества судей; з) гостиниц от 15 до 55 кв. м в зависимости от мест в гостинице; е) химчисток: - химчисток - самообслуживания 0,1 – 0,2 га; - фабрик – химчисток 0,5 – 1,0 га; и) прачечных: - прачечных самообслуживания 0,1 – 0,2 га; - фабрик-прачечных 0,5 – 1,0 га; к) предприятий бытового обслуживания от 0.1 до 1,2 га в зависимости от мощности предприятия; л) предприятий общественного питания от 0,12 до 0,3 га в зависимости от количества мест; м) рынков на 1 кв. м торговой площади: - при торговой площади до 600 кв.м - 14 кв. м; - при торговой площади свыше 3000 кв.м - 7 кв. м; н) предприятий торговли в зависимости от торговой площади от 0.02 до 1,4 га; п) торговых центров: - местного значения от 0,4 до 0,6 га; - комплексных от 0,1 до 1,2 га в зависимости от количества жителей; р) гостиниц от 50 до 75 кв. м на 1 место; с) аптеки от 0,2 до 0,3 га; т) поликлиник не менее 0,3 га; ф) физкультурно-спортивных сооружений- 0,7 0.9 га на 1 тыс. чел. 2.Отступ от красной линии в районах новой застройки – не мене 5 м, при реконструкции сложившейся застройки – по красной линии при соответствующем обосновании 3.Предельное количество этажей – 3 этажа. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5.Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Деловое управление (4.1) |  |
| Гостиничное обслуживание (4.7) |  |
| Рынки (4.3) |  |
| Магазины (4.4) |  |
| Общественное питание (4.6) |  |
| Развлечения(4.8) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков под развлечения: - площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м; - ширина земельного участка – от 15 до 100 м; - длина земельного участка – от 15 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей –1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м; ширина земельного участка – от 15 до 100 м; длина земельного участка – от 15 до 100 м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3.Предельное количество этажей – 3 этажа. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) |  |
| Спорт (5.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 1000 до 10000 кв. м; - ширина земельного участка – от 20 до 100 м; - длина земельного участка – от 20 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Не подлежат установлению. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов культуры и искусства СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории |
| Земельные участки общего пользования (12.0) |  |

Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного использования):

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Обслуживание автотранспорта (4.9) | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; ширина земельного участка – от 20 до 100 м; длина земельного участка – от 20 до 100 м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3.Предельное количество этажей – 2 этажа. 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5.Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест. |

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Вид использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка – от 500 до 20000 кв. м; - ширина земельного участка – от 10 м до 200 м; - длинна земельного участка – от 20 м до 300 м; 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: - минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного сооружения– не менее 3 метров; 3. Предельное количество этажей – 5-8 этажей. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. иные показатели: Минимально допустимое расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до: -детских площадок – 12 м; -площадок для отдыха взрослых – 10 м; -спортивных площадок в зависимости от шумовых характеристик – 10-40 м; -хозяйственных площадок – 20 м; -площадок для выгула собак – 40 м. 6. Расстояние от площадок для сбора мусора до жилых домов не менее 20 м, но не более 100 м, до детских учреждений, спортивных площадок и площадок отдыха – не менее 25 м. 7.Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта (парковки) на территории земельного участка – 1 машино-место на 2 квартиры. При размещении жилых зданий смешанного использования с размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения: Размещать вдоль красных линий улиц и магистралей. Предусматривать отдельные входы в помещения делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения со стороны улицы при наличии места для парковки автотранспорта по действующим нормам. В первом, втором и цокольном этажах жилых зданий допускается при условии выполнения требований санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил размещение объектов общественного назначения, в том числе: - магазинов розничной торговли; - общественного питания, бытового обслуживания; - отделений связи площадью не более 700 кв.м; - сбербанков; - женских консультаций; - раздаточных кухонь молочных кухонь; -юридических консультаций и нотариальных контор, загсов; - филиалов библиотек, выставочных залов; - контор жилищно-эксплуатационных организаций; - для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью до 150 кв. м, культурно-массовой работы с населением; - для кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (кроме цокольных этажей). |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: площадь земельного участка – от 300 до 1000 кв. м; ширина земельного участка – от 10 до 100 м; длина земельного участка – от 10 до 100 м. площадь земельного участка (ИЖС, ЛПХ, блокированная, многоквартирная застройки) при формировании земельного участка под существующим домовладением (под существующей застройкой) – от 150 до 20000 кв. м; площадь земельного участка образуемого при разделе с сохранением исходного земельного участка - от 50 до 300 кв. м. ширина земельного участка при первичном формировании– от 5 до 15 м; длина земельного участка при первичном формировании – от 10 до 20 м. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков: отступ от границ земельных участков до зданий, сооружений – не менее 3, со стороны лицевого фасада и со стороны фасада противоположного лицевому не менее 3 м 3.Предельное количество этажей – не более 3 этажей. 4.Максимальная высота жилого дома – 12 м. 5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Иные показатели: 1.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному сооружению. 2.Высота зданий: высота ворот гаражей – не более 2,5 м. 3.Вспомогательные сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 4.Минимальное расстояние от окон жилых помещений: до соседнего жилого дома и хозяйственных сооруженийна соседнем участке – 6 м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных сооруженийна соседнем участке – 6 м; до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м. 5.Минимальное расстояние от границ соседнего участка: до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до стволов высокорослых деревьев – 4 м; до стволов среднерослых деревьев – 2 м; до кустарников – 1 м. 6. Максимальная высота ограждения со стороны улиц согласовываетсяс главным архитектором Красноармейского района Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более 2.0 м Ограждение между соседними участками может быть сетчатым, решетчатым. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. 7. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. 8. При новом строительстве допускается блокировка жилых домов и хозяйственных сооруженийна смежных соседних участках по взаимному согласию владельцев с учетом противопожарных требований. 9.Уклон крыши следует принимать в сторону своего земельного участка. |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |  |
| Блокированная жилая застройка (2.3) |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м; - ширина земельного участка – от 20 до 100 м; - длина земельного участка – от 20 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 40 до 300 кв. м; - ширина земельного участка – от 4 до 30 м; - длина земельного участка – от 10 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. |
| Культурное развитие(3.6) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка- от 400 до 15000 кв. м; - ширина земельного участка – от 25 до 100 м; - длинна земельного участка – от 25 до 100 м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков –3 м. 3. Предельное количество этажей –1 этаж. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - площадь земельного участка - от 24 до 10000 кв. м; - ширина земельного участка – от 4 до 100 м; - длина земельного участка – от 6 до 200 м. Площадь застройки и земельных участков отдельных автостоянок для хранения легковых автомобилей (парковок) на одно машино-место для: одноэтажных - 30 кв. м; 2-х этажных -20 кв. м; 3-х этажных - 14 кв. м; Площадь застройки и земельных участков для подземных стоянок на одно машино-место – 25 кв. м. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. 3. Предельное количество этажей – 2 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90 %. |
| Связь (6.8) | Не подлежат установлению |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Санитарно-защитная зона;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Придорожные полосы.

Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории устанавливается в соответствии со ст.35 настоящих Правил.»

Приложение № 1

к постановлению администрации Красноармейского муниципального района

от 17.04.2019 года №

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области

1 Состав комиссии

Зотов А.И. - председатель комиссии  - первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального района;

Самойлова А.В. - секретарь комиссии - начальник отдела по архитектуре, градостроительству администрации Красноармейского муниципального района.

Члены комиссии:

Всемирнов С.В. - руководитель аппарата администрации Красноармейского муниципального района;

Шумеева И.Н.  - заведующая сектором по работе с территориями организационно-контрольного отдела администрации Красноармейского муниципального района;

Пашкина Н.В. - начальник финансового управления администрации Красноармейского муниципального района;

Крамаров А.С. - начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района;

Исайкина Л.С. - начальник управления по правовым, имущественным, земельным вопросам и сельскому хозяйству администрации Красноармейского муниципального района.

2 Порядок деятельности комиссии

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

2.2 Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях, организует работу комиссии, осуществляет общих контроль за реализацией  принятых комиссией решений.

2.3. Секретарь комиссии:

- по поручению председателя комиссии формирует повестку дня заседания с учетом предложений, рекомендаций и заключений комиссии по заявкам и обращениям органа местного самоуправления граждан и юридических лиц;

- оповещает членов комиссии о созыве очередного заседания  и о повестке заседания не позднее, чем за три дня до его проведения;

- ведет и оформляет протоколы заседаний.

2.4. Периодичность заседаний определяется председателем комиссии, исходя из соблюдения сроков рассмотрения заявок, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, без права передоверия голоса. Замена членов комиссии возможна путем внесения изменений в состав комиссии в установленном порядке.

2.6. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от установленного числа членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

2.7. Член комиссии не согласившийся с принятым решением , имеет право в письменном виде изложить свое мнение.

2.8. По итогам каждого заседания оформляется протокол, подписанный председателем и секретарем. К протоколу должны прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

2.9. Выписки из протоколов заседаний комиссии выдает заявителям секретарь комиссии после утверждения протокола председателем комиссии.

2.10. На заседание комиссии могут приглашаться представители органа местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, физические и юридические лица и их представители.

Приложение № 3

к постановлению администрации Красноармейского муниципального района

от _______________ года №  ______

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области | Глава Красноармейского муниципального района | до 24.04.2019 года |
| 1. | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области | Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Красноармейского муниципального района | до 17.04.2019 года |
| 2 | Рассмотрение подготовленного проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области | Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Красноармейского муниципального района | до 17.04.2019 года |
| 3. | Направления проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области в Совет муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Красноармейского муниципального района | до 17.04.2019 года |
| 4. | Принятие решение о назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области | Совет муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района | до 18.04.2019 года |
| 5. | Проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области | Совет муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района | до 18.05.2019 года |
| 6. | Направление проекта Главе Красноармейского муниципального района проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области | Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Красноармейского муниципального района | до 18.05.2019 года |
| 7. | Направление Главой Красноармейского муниципального района проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области в Совет муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района для принятия решения об утверждении или об отклонении проекта изменений | Глава Красноармейского муниципального района | до 28.05.2019 года |